Государственное областное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Грязинский технический колледж»

16878 «Помощник машиниста тепловоза»
           (шифр, наименование профессии)

К защите допущен

Зам. директора _______________/И.В. Савишина/

Письменная экзаменационная работа

Тема: «Техническое обслуживание и проверка крана машиниста № 394 тепловоза 2ТЭ116»

Выпускник  Иванов Петр Николаевич

Группа  ПМ-191

Работа выполнена ______________________/Иванов П.Н. /

(подпись выпускника)         (расшифровка подписи выпускника)

Руководитель работы   Кузнецов Д.В. «_____»___________2019 г.

(подпись, Ф.И.О.)

Председатель

цикловой комиссии___________ Л.А. Усова	   «_____»___________2019 г.

(подпись, Ф.И.О.)

г. Грязи, 2019

Содержание

Стр.

Введение

1. Техническое обслуживание и проверки крана маши-	3 ниста №394 тепловоза 2ТЭ116

1.1. Назначение и устройство крана машиниста №394	4 1.2. Работа крана машиниста	7 1.3. Проверки кранов машиниста № 394                                          12 2. Техника безопасности при ТО.                                                       15 Заключение                                                                                               16 Список используемой литературы                                                       17

2

Введение

Первые тормоза, применявшиеся на подвижном составе, были ручными. В 1847 г. предложены автоматические непрерывные тормоза (автоматически-ми считаются тормоза, срабатывающие при обрыве поезда, непрерывными -тормоза, связанные в единую систему и управляемые с одного пульта). Пер-вые такие тормоза были механическими. Они управлялись с помощью натяну-того вдоль поезда троса, отличались громоздкостью и не были приспособлены для работы в длинных поездах.

В 1869 г. появился первый неавтоматический тормоз, действующий при помощи сжатого воздуха: вдоль поезда проходил воздухопровод, к которому на каждом вагоне подключался тормозной цилиндр. Впуском сжатого воздуха в воздухопровод из главного резервуара через трехходовой кран производи-лось торможение, а выпуском - отпуск. Этот тормоз был непрерывным, но не автоматическим, так как при разъединении рукавов утрачивалась возможность торможения.

В 1872 г. Вестингауз изобрел более совершенный автоматический воз-душный тормоз. Его особенность состояла в наличии на каждом вагоне возду-хораспределителя и запаса сжатого воздуха в резервуаре.

Одновременно с пневматическими тормозами разрабатывались и элек-тропневматические. В 1888 г. в США испытали электропневматический тор-моз Карпентера, который был рекомендован для оборудования подвижного состава, но не получил применения из-за недостаточной надежности и слож-ности содержания в эксплуатации.

Первые опыты применения воздушных автотормозов в России проведе-ны в 1876 г. Практическое использование системы тормозов с тройными ско-родействующими клапанами в пассажирских поездах началось с 1890 г., а ре-альное оснащение автотормозами грузовых вагонов - после Октябрьской ре-волюции.

3

1. Техническое обслуживание и проверки крана машиниста №394 тепловоза 2ТЭ116

1.1.	Назначение и устройство крана машиниста №394

Кран машиниста служит для управления пневматическими тормозами поезда; с его помощью производится зарядка тормозной магистрали, поддер-жание в ней определенного давления и выпуск воздуха в атмосферу при тор-можении.

Рисунок 1 - Общий вид крана машиниста №394

Кран машиниста усл. №394 состоит из пяти частей: верхней (золотнико-вой), средней (промежуточной — зеркало золотника), нижней (уравнитель-ной), стабилизатора (выпускного дросселирующего клапана) и редуктора (пи-тательного клапана).

Рисунок 2 - Кран №394

4

Кран №394: 1-цоколь, 2-корпус, 3-резиновая манжета, 4-пружина, 5-выпускной клапан, 6-втулка, 7-уравнительный поршень, 8-резиновы манже-та, 9-латунное кольцо ДО - средняя часть, 11-крышка, 12-золотник ДЗ - руч-ка, 14-фиксатор, 15-гайка, 1б-винт Д7-стержень, 18-пружина, 19-шайба, 20-шпильки с гайками, 21-штифт, 22-фильтр, 23-пружина, 24-питательный кла-пан, 25-запресованая втулка, 26-редуктор,27-металлическая диафрагма,28-упорная шайба, 29-корпус нижней части, 30-пружина, 31-винт, 32-упор.

Рисунок 3 - Золотник

В верхней части крана имеются золотник 12, крышка 11, стержень 17 и ручка 13 с фиксатором 14, которая надета на квадрат стержня и закреплена винтом 16 и гайкой 15. Стержень 17 уплотнен в крышке манжетой, опираю-щейся на шайбу 19. Нижним концом стержень надет на выступ золотника 12, который прижимается к зеркалу пружиной 18. Для смазывания золотника в крышке 11 имеется отверстие, закрываемое пробкой. Смазка трущейся по-верхности стержня 17 производится через просверленное в нем осевое отвер-стие.

Средняя часть 10 крана служит зеркалом для золотника, а запрессован-ная в нее втулка—седлом для обратного клапана.

Нижняя часть крана машиниста состоит из корпуса 2, уравнительного поршня 7 с резиновой манжетой 8 и латунным кольцом 9 и выпускного клапа-на 5, который прижимается пружиной 4 к седлу втулки 6. Хвостовик выпуск-ного клапана уплотнен резиновой манжетой 3, вставленной в цоколь 1. Верх-няя, средняя и нижняя части соединяются через резиновые прокладки на че-тырех шпильках 20 с гайками. Положение фланца крышки верхней части фик-сируется на средней части штифтом 21.

Рисунок 4 – Редуктор

5

Редуктор крана имеет корпус 26 верхней части с запрессованной втулкой 25 и корпус 29 нижней части. В верхней части находится питательный клапан 24, прижимаемый к седлу пружиной 23, которая вторым концом упирается в заглушку. Фильтр 22 предохраняет питательный клапан от загрязнения. На металлическую диафрагму 27 снизу через упорную шайбу 28 давит пружина 30, опирающаяся вторым концом через упор 32 на винт 31.

Редуктор - частично разобран (вывернут регулировочный стакан)

С трубами от питательной и тормозной магистралей кран машиниста со-единяется с помощью накидных гаек.

Рисунок 5 - Стабилизатор

Стабилизатор крана состоит из корпуса 7 с запрессованной в него втул-кой 4, крышки 1 и клапана 3, прижимаемого к седлу пружиной 2.

В корпус запрессован также ниппель 5 с калиброванным отверстием 0,45 мм. Между корпусом и втулкой 9 зажата металлическая диафрагма 6. Снизу на диафрагму через шайбу 8 давит пружина 10, сжатие которой регулируется винтом 11.

6

1.2.	Работа крана машиниста

Ручка крана надета на стержень, нижний конец которого сцеплен с зо-лотником, поэтому при повороте ручки поворачивается золотник относитель-но зеркала, соединяя или разобщая разные каналы, выемки и отверстия. Из-за этого возникают или прерываются различные пневматические цепи.

Как видно на рисунках 6-7, на корпусе верхней части крана сделаны уг-лубления для подпружиненного кулачка, установленного внутри ручки, бла-годаря чему ручка может занимать семь фиксированных положений.

Рисунок 6 - Ручка крана машиниста №394 Рисунок 7 - Зеркало золотника

•	1 - зарядка и отпуск для сообщения питательной магистрали с тормоз-ной каналом сечением около 200 мм2;

•	2 - поездное для поддержания в тормозной магистрали зарядного давле-ния, установленного регулировкой редуктора. Сообщение питательной магистрали с тормозной происходит каналами минимальным сечением около 80 мм2;

•	3 - перекрыша без питания тормозной магистрали, применяется при управлении непрямодействующими тормозами;

•	4 - перекрыша с питанием тормозной магистрали и поддержанием уста-новившегося в магистрали давления;

•	5A - служебное торможение медленным темпом, применяется для тор-можения длинносотавных грузовых поездов для замедления наполнения тормозных цилиндров в головной части поезда, и как следствие, для уменьшения реакций в поезде;

•	6 - служебное торможение с разрядкой тормозной магистрали темпом 1 кг/см2 за 4-6 сек;

•	7 - экстренное торможение для быстрой разрядки тормозной магистрали при аварийной ситуации.

Отпуск и зарядка

Сжатый воздух из питательной магистрали проходит в камеру над золотни-ком и по двум широким каналам в тормозную магистраль. Первый путь - по вы-емке золотника 6, второй - по открытому впускному клапану 16. Впускной клапан

7

открыт хвостовиком уравнительного поршня 11, на который оказывает давление воздух камеры над уравнительным поршнем У1.

Рисунок 8 - Работа крана при 1 положении

Рисунок 9 - Работа крана при 1 положении

В камеру У1 воздух проходит из главных резервуаров двумя путями: первым - по каналу в золотнике, вторым - через золотник 6, фильтр 21 и от-крытый питательный клапан 25 редуктора зарядного давления. По каналу диаметром 1,6 мм из камеры над уравнительным поршнем заряжается уравни-тельный резервуар. Канал питания уравнительного резервуара заужен для то-го, чтобы рукоятку кран можно было выдерживать в первом положении более продолжительное время, сообщая в то же время питательную магистраль дву-мя широкими путями с тормозной магистралью. В первом положении ручки крана по манометру уравнительного резервуара можно выбирать величину давления, которое установится в тормозной магистрали после перевода ручки крана во второе положение.

Заметим, что если ручку крана надолго оставить в положении I, то дав-ление в УР и ТМ сравняется с давлением в ГР. Это недопустимая перезарядка. Так делать нельзя.

В действительности ручку крана выдерживают в первом положении до тех пор, пока в УР не создастся давление на 0,5 кг/см2 выше первоначального зарядного, а затем переводят ее во II положение. Это небольшое завышение

8

(которое принято называть сверхзарядка) ускоряет процесс зарядки и отпуска.

Поездное положение

Автоматическая ликвидация сверхзарядного давления.

Рисунок 10 - Работа крана при 2 положении

Сверхзарядное давление (эти самые 0,5 кг/см2) необходимо ликвидиро-вать, то есть сбросить в атмосферу, чтобы в тормозной магистрали снова уста-новилось давление зарядное. Но здесь есть сложности. Если сверхзарядное давление сбросить слишком быстро, то воздухораспределители вагонов вос-примут это как команду на торможение и приведут тормоза в действие. Если сбрасывать слишком медленно, то воздухораспределители и запасные резер-вуары успеют зарядиться на повышенное давление, как на рабочее.

Перекрыша без питания утечек тормозной магистрали

Рисунок 11 - Работа крана при 3 положении

Золотник сообщает камеру над уравнительным поршнем с тормозной ма-гистралью через обратный клапан 22. Давление в тормозной магистрали пони-жается быстрее, чем в уравнительном резервуаре, поэтому воздух уравнитель-ного объема поднимает обратный клапан и перетекает в ТМ Давление воздуха

9

на уравнительный поршень 11 сверху и снизу выравнивается, впускной и вы-пускной клапаны остаются закрытыми.

Перекрыша с питанием утечек из тормозной магистрали

Рисунок 12 - Работа крана при 4 положении

Уравнительный резервуар, тормозная магистраль и главный резервуар разобщены между собой золотником. В уравнительном резервуаре из-за его высокой плотности поддерживается практически постоянное давление. При понижении давления в тормозной магистрали, вследствие утечек, уравнитель-ный поршень 11 опускается вниз давлением камеры У1, и открывает впускной клапан 16. Воздух ГР проходит в ТМ и восстанавливает в ней давление до уровня давления в уравнительном резервуаре. После этого впускной клапан закрывается своей пружиной, и питание утечек прекращается.

Служебное торможение - V и VA положения ручки

Рисунок 13 - Работа крана при 5 положении

Золотник сообщает уравнительный резервуар с атмосферой по каналу диаметром 2,3 мм. Давление в камере над уравнительным поршнем У1 падает темпом 0,2 кгс/см2 - 0,25 кгс/см2 за секунду. Уравнительный поршень подни-

10

мается вверх давлением тормозной магистрали, и хвостовик поршня (выпуск-ной клапан) отходит от своего седла во впускном клапане 16. Воздух из тор-мозной магистрали по осевому каналу клапана 16 выходит в атмосферу. Поло-жение VA предусмотрено для замедленной разрядки уравнительного резервуа-ра по каналу в золотнике диаметром 0,75 мм при торможении длинносостав-ных поездов.

Кран машиниста действует так же, как при V положении ручки, но темп разрядки составляет 0,5 кгс/см2 за 15 - 20 секунд.

Экстренное торможение

Рисунок 14 - Работа крана при 6 положении

Широкой выемкой золотника тормозная магистраль, уравнительный ре-зервуар и камера У1 над уравнительным поршнем сообщаются с атмосферой. По сравнению с объемом тормозной магистрали объем камеры У1, над урав-нительным поршнем меньше, поэтому камера У1 разряжается в атмосферу бы-стрее. Из-за возникшего перепада давлений уравнительный поршень поднима-ется вверх и открывает выпускной клапан. Тормозная магистраль разряжается в атмосферу двумя путями: по широкой выемке в золотнике и по осевому ка-налу впускного клапана 16.

11

1.3.	Проверки кранов машиниста № 394

Инструкцией по ремонту тормозного оборудования локомотивов и мото-ровагонного подвижного состава (№ ЦТ-5 33) предусматривается, что при ре-монте крана следует проверить состояние его деталей. Рассмотрим только не-сколько требований.

Золотник и его зеркало заменяются:

1. при износе рабочей поверхности свыше 2 мм, что определяется измерением цилиндрической части, высота которой должна быть не менее 10 мм у зо-лотника и не менее 12 мм у зеркала золотника;

2. при наличии раковин, изломов или забоин.

Уплотнительное кольцо уравнительного поршня заменяется, если зазор в замке будет более 2 мм, а также в случае потери упругости, при наличии ри-сок, пропуска сжатого воздуха или излома. Зазор в замке нового кольца дол-жен быть 0,1...0,6 мм. После притирки нового кольца уравнительный поршень проверяется на плотность, а затем на чувствительность его к перемещению.

Плотность металлического кольца уравнительного поршня считается достаточной, если время падения давления в резервуаре объемом 8 л с 5,0 до 3,0	кгс/см2 будет не менее 60 с.

Плотность уравнительного поршня с кольцом и резиновой манжетой считается достаточной, если при испытании давлением 5,0 кгс/см мыльный пу-зырь удерживается на магистральном отростке не менее 5 с.

Уравнительный поршень в сборе с металлическим кольцом и манжетой должен перемещаться в смазанной втулке под усилием не свыше 4 кгс, а у но-вого узла в сборе (корпус, втулка, поршень, кольцо и манжета), собранного на заводе - изготовителе, усилие должно быть не более 8... 11 кгс. Пружины заме-няются новыми при просадке более 3 мм. После ремонта и сборки кран маши-ниста № 394/395 испытывается на стенде.

По крану машиниста № 394 при испытании на подвижном составе прове-ряются:

1. поддержание заданного давления в тормозной магистрали; 2. плотность уравнительного резервуара;

3. чувствительность уравнительного поршня; 4. темп служебной разрядки;

5. темп экстренной разрядки;

6. величина завышения давления в уравнительном резервуаре при IV положении ручки;

7. время ликвидации сверхзарядного давления;

8. проходимость воздуха при II положении ручки; 9. работа блокировочного устройства крана.

Проверки крана машиниста производятся порядком и в соответствии с нормами.

Сведения о техническом обслуживании, ремонте и испытании тормоз-ного оборудования, установленного на локомотиве и МВПС заносятся в кни-гу учета, осмотра, технического обслуживания, ремонта и испытания тор-

12

мозного оборудования локомотивов и МВПС формы ТУ-14. При испытании этого крана проверяются:

1. перемещение ручки крана между положениями. При давлении воз-духа на золотник крана машиниста 8 кгс/см2перемещение ручки крана долж-но происходить под усилием не более 6 кгс, а точка наложения динамометра на ручку должна находиться на расстоянии 200 мм от оси стержня золотника. Ручка через выступы и впадины фиксации положений должна перемещаться под усилием не более 8 кгс;

2. плотность крана машиниста. После обмыливания мест соединения деталей крана машиниста не должны возникать мыльные пузыри. При II, III,IV положениях ручки крана машиниста в атмосферных отверстиях допус-кается образование мыльного пузыря с удержанием его не менее 5с;

3. плотность притирки золотника. В IV положении ручки крана маши-ниста при обмыливании отверстия к уравнительному резервуару и стабили-затору (без редуктора и стабилизатора) и давлении воздуха не менее 7,0 кгс/см2 допускается образование мыльного пузыря с удержанием его не ме-нее 5 с;

4. чувствительность питания. Во II и IV положениях ручки крана ма-шиниста при создании искусственной утечки из тормозной магистрали через отверстие диаметром 2 мм давление в магистрали до момента прихода в дей-ствие уравнительного поршня не должно снижаться более 'у чем на 0,15 кгс/см'. После производства ступени торможения на 0,5 кгс/см2 и постановки ручки крана машиниста в IV положение установившееся давление в уравни-тельном резервуаре должно поддерживаться с колебаниями не более ± 0,1 кгс/см2 в течение 3 мин. В III положении ручки крана машиниста при искус-ственной утечке из тормозной магистрали давление в магистрали не должно восстанавливаться;

5. время наполнения тормозной магистрали локомотива во II положе-нии ручки крана машиниста от 0 до 5,0 кгс/см2 должно быть не более 4с;

6. время наполнения уравнительного резервуара во II положении руч-ки крана машиниста с 0 до 5,0 кгс/см2 должно быть в пределах 30...40 с;

7. темп служебной разрядки в V положении ручки крана машиниста: время снижения давления в тормозной магистрали с 5,0 до 4,0 кгс/см2 долж-но быть в пределах 4,5±0>5 с;

8. темп служебной разрядки в VA положении ручки крана машиниста: время снижения давления в уравнительном резервуаре с 5,0 до 4,5'у кгс/см" должно быть в пределах 15...20 с;

9. темп экстренной разрядки. При экстренном торможении в VI поло-жении ручки крана машиниста время снижения в тормозной магистрали с 5,0 до 1,0 кгс/см должно быть не более 3 с;

10. время ликвидации сверхзарядного давления. Время снижения дав-ления в уравнительном резервуаре с 6,0 до 5,8 кгс/см2 должно происходить за 80... 110 с. Снижение давления в замеряемых пределах должно быть рав-номерным и не иметь скачкообразного характера;

11. чувствительность уравнительного поршня. При снижении давления

13

| в уравнительном резервуаре на 0,15...0,20 кгс/см2должна произойти соответ-ствующая разрядка тормозной магистрали; 12. плотность уравнительного резервуара в IV положении ручки крана машиниста: падение давления в уравнительном резервуаре (при давлении в тормозной магистрали 5,0 кгс/см") не должно превышать 0,1 кгс/см в течение 3 мин; 13. завышение давления в тормозной магистрали. После разрядки урав-нительного резервуара при V положении ручки крана на 1,5 кгс/см2 и пере-воде ее в IV положение завышение давления в тормозной магистрали не должно быть 0,3 кгс/см2 в течение 40 с. |
| --- |
|  | Инструкция по ремонту тормозного оборудования локомотивов и мо-торвагонного подвижного состава (№ ЦТ-533) предусматривает, что все тормозное оборудование локомотивов и МВПС после ремонта в депо должно быть испытано и принято на локомотивах и МВПС приемщиком, а при текущем ремонте ТР-1 — мастером и периодически — приемщиком, но не реже 1 раза в месяц. |

14

2. Техника безопасности при технике безопасности

1. Перед устранением неисправности приборов и утечек воздуха в соеди-нениях, аппаратах и резервуарах находящихся под давлением, предварительно открывать и закрывать вентили и краны ударами молотка или других предме-тов.

2. Перед опробованием тормозов машинист должен предупредить об этом помощника, убедиться в отсутствие людей под локомотивом (МВПС) прове-рить не выполняются ли какие-нибудь работы, связанные с осмотром или ре-монтом автотормозов и рычажной передачи и проверить включение тормоз-ных приборов.

3. Все работы по соединению и разъединению пневматических рукавов межвагонных, межлокомотивных и межсекционных цепей управления и ото-пления проверки сцепления автосцепок проводите только при заторможенном локомотиве (МВПС) опущенных токоприемниках и с личного разрешения ма-шиниста.

4. Соединение и отсоединение электрических межвагонных и межсекцион-ных соединений проводите при обесточенных цепях управления.

5. Перед разъединением и соединением рукавов тормозной магистрали пе-рекройте концевые краны, перед продувкой тормозной магистрали соедини-тельной рукав возьмите головки, затем откройте кран.

6. Перед соединением тормозных соединительных рукавов помощник ма-шиниста кратковременно открытием концевого крана тормозного соедини-тельного рукава локомотива со стороны состава поезда должен продуть тор-мозную магистраль локомотива.

7. При продувке тормозной магистрали во избежание удара головкой со-единительного тормозного рукава помощник машиниста должен, не снимая головки с кронштейна для подвески тормозного рукава, прижать её рукой к крюку кронштейна или, сняв с крюка кронштейна и надежно удерживая рукой, прижать ее к ноге (бедру) после чего плавно открыть и тут же закрыть конце-вой кран. При этом струю выпускаемого воздуха следует направлять парал-лельно поверхности земли, во избежание подъема песка и пыли и засорения ими глаз,

8. После продувки тормозной магистрали и соединительных рукавов между локомотивом и первым вагоном помощник машиниста должен сначала от-крыть концевой кран тормозного рукава локомотива, а затем вагона.

15

Заключение

При выполнении письменной работы я хорошо изучил устройство, про-верки и испытания крана машиниста №394, регулировку, принцип работы крана машиниста №394. Во время производственной практики я наблюдал за работой крана машиниста, которую производил машинист, под руководством машиниста при соблюдении всех правил управлял тормозами.

16

Список используемой литературы:

1. Гринио В.А., Крылов В. И., Озолин А.К. Краны машиниста. Изд.4-е, «Транспорт», 2010 г.

2. Завьялов Г.Н. Ремонт тормозного оборудования локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава. Изд.2-е, «Транспорт», 2011 г.

3. Завьялов Г.Н. Управление тормозами и обслуживание их в поездах. Изд. З-е, «Транспорт», 2011 г.

4. Крылов В.И., Крылов В.В. Автоматические тормоза подвижного состава, Изд.З-е «Транспорт», 2010 г.

5. Инструкция по охране труда для помощника машиниста тепловоза локомо-тивного цеха, ОАО «НЛМК», УЖДТ, Липецк, 2011 г.

6. Инструкция по охране труда для помощников машиниста тепловоза соста-вителя поездов, цеха эксплуатации, ОАО «НЛМК», УЖДТ, Липецк, 2010 г.

7. Правила МПС России от 26.05.2000 № ЦРБ-756 «Правила технической экс-плуатации железных дорог Российской Федерации».

8. Афонин Г.С., Барщенков В.Н., Кондратьев Н.В. Устройство и эксплуатация тормозного оборудования подвижного состава. Учебник для начального профессионального образования. М.: Издательский центр «Академия», 2011 г.

9. Охрана труда на железнодорожном транспорте и в транспортном строи-тельстве. Учебник для учащихся техникумов ж.д транспорта. - М., Транс-порт, 2010 г.

10.	Инструкция по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тор-мозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава (ЦТ/533). — М., 2010 г.

11.	Крылов В.В., Ефремов В. И., Демушкин П. Т. Тормозное оборудование железнодорожного подвижного состава: Справочник. — М.: Транспорт, 2009 г.

17